## Slide 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Ουρές Markov (birth-death processes) Ουρές Μ/Μ/N/K - Erlang C Ουρές M/M/c/c - Erlang B Παραδείγματα Εφαρμογής
Βασίλης Μάγκλαρης
maglaris@netmode.ntua.gr
30/3/2016

## Slide 2: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Επανάληψη - Balance Equations)
Απείρως επισκέψιμες καταστάσεις n(t) - positive recurrent states: Με μη μηδενικές εργοδικές πιθανότητες Pn(t) = Pn > 0, n = 0,1, …
Ερμηνεία Εξισώσεων Ισορροπίας:
  #{μεταβάσεων προς την κατάσταση s} = #{μεταβάσεων εκτός της s} (σφαιρική ισορροπία – global balance equations)
  #{μεταβάσεων s1  s2} = #{μεταβάσεων s2  s1}
  (τοπική ισορροπία – local balance equations)
Λόγω εργοδικότητας:
σε μεγάλο χρονικό διάστημα παρατήρησης Τ, με Τ1 και Τ2 τους συνολικούς χρόνους παραμονής στις s1, s2:
  (1) #{μεταβάσεων s1  s2} = T1 x r1,2
  (2) #{μεταβάσεων s2  s1} = T2 x r2,1
  Όπου r1,2 και r2,1 οι μέσοι ρυθμοί μετάβασης από 1 2 και 21
Λόγω ισορροπίας: (1) = (2),
r1,2 x {T1 /Τ} = r2,1 x {T2 /Τ}, ή r1,2 x P1 = r2,1 x P2

## Slide 3: ΟΥΡΑ Μ/Μ1/Ν Επανάληψη - Εξισώσεις Ισορροπίας
Συστήματα Μ/Μ/1/Ν με ρυθμούς άφιξης και ρυθμούς εξυπηρέτησης εξαρτώμενους από τον αριθμό των πελατών στο σύστημα (από την παρούσα κατάσταση του συστήματος)
(State Dependent M/M/1/Ν Queues)
λn
μn
Local Balance Equation
λ0P0 = μ1P1
λi-1Pi-1 = μiPi , i = 1, 2, …N
Global Balance Equation
(λi+μi)Pi = λi-1Pi-1 + μi+1Pi+1 , i = 0, 1,…, N
Κανονικοποίηση Εργοδικών Πιθανοτήτων
P0 +…+ PΝ = 1

## Slide 4: ΟΥΡΑ Μ/Μ/1 (Επανάληψη - Αφίξεις Poisson, Εκθετικές Εξυπηρετήσεις, Άπειρο Μέγεθος)
Σταθεροί μέσοι ρυθμοί αφίξεων (γεννήσεων) λn = λ, Poisson
Σταθεροί μέσοι ρυθμοί εξυπηρέτησης (θανάτων) μn = μ
Εκθετικοί ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης s, E(s) = 1/μ
Εργοδικές πιθανότητες καταστάσεων
Pn = (1-ρ)ρn, n = 0,1,2,…
όπου ρ = U = λ/μ < 1 Erlang για ευστάθεια, P0= (1-ρ) <1
Στάσιμος & Εργοδικός μέσος όρος πληθυσμού - κατάστασης n(t)
E[n(t)]  E(n) = ρ/(1-ρ)
Νόμος του Little: E(T) = E(n)/γ = E(n)/λ (Εργοδικό σύστημα χωρίς απώλειες, λ = γ)
E(T) = (1/μ) / (1-ρ)

## Slide 5: ΟΥΡΑ Μ/Μ/1/N (Επανάληψη - Αφίξεις Poisson, Εκθετικές Εξυπηρετήσεις, Μέγεθος N)
Σταθεροί μέσοι ρυθμοί αφίξεων (γεννήσεων)
λn = λ, Poisson, n = 1,2,…, N
Σταθεροί μέσοι ρυθμοί εξυπηρέτησης (θανάτων)
μn = μ, n = 1,2,…, N
Εκθετικοί ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης s, E(s) = 1/μ
Εργοδικές πιθανότητες καταστάσεων
Pn = ρn P0, n = 0,1,2,…, N, P0 + P1 + PΝ-1 + PΝ = 1
όπου ρ = λ/μ Erlangs πάντα ευσταθές,
P0= (1-ρ)/(1- ρΝ+1) , ρ 1
P0= 1/(N+1), ρ = 1
Χρησιμοποίηση Εξυπηρετητή (Server Utilization) U = 1- P0
Ρυθμαπόδοση (throughput) γ = λ(1- PN) = μ(1-P0) = μU
Πιθανότητα απώλειας Pblocking = PN
Στάσιμος Εργοδικός μέσος όρος πληθυσμού - κατάστασης E[n(t)]  E(n)
Νόμος του Little: E(T) = E(n)/γ = E(n)/[λ(1- PN)] ,

## Slide 6: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΥΡΑΣ Μ/Μ/1/10 (Επανάληψη)
  Pn = lim (Tn/T) = lim { ([# αφίξεων στη n) / λ]) / ([συνολικού # αφίξεων / λ]) }
  = lim { [# αφίξεων στη n] / [συνολικού # αφίξεων] }
RANDOM : Ομοιόμορφος τυχαίος αριθμός (0,1)
ARRIVALS : Συνολικός αριθμός αφίξεων
ARRIVAL[STATE] : Αριθμός αφίξεων στην κατάσταση STATE = 0, 1, …,10
COUNT : Αριθμός μεταβάσεων
STATE : Κατάσταση ουράς (πληθυσμός συστήματος Μ/Μ/1/10) , STATE = 0, 1, …, 10
P[STATE] : Εργοδική πιθανότητα κατάστασης STATE = 0, 1, …, 10
AVERAGE: Μέσος πληθυσμός συστήματος Μ/Μ/1/10
INITIALIZE : COUNT = 0, STATE = 0, ARRIVALS = 0, ARRIVAL[0…10] = 0, P[0…10] =0
ARRIVAL : ARRIVALS = ARRIVALS + 1
ARRIVAL[STATE] = ARRIVAL[STATE] + 1
COUNT = COUNT +1
IF STATE = 10 : GO TO TO LOOP
ELSE : STATE = STATE + 1
GO TO LOOP
LOOP : IF STATE = 0 : GO TO ARRIVAL
ELSE :
IF RANDOM < λ / (λ+μ) : GO TO ARRIVAL
ELSE : GO TO DEPARTURE
DEPARTURE : COUNT = COUNT +1 ; STATE = STATE – 1
IF COUNT < MAXIMUM : GO TO LOOP
ELSE : P[STATE=1…10] = ARRIVAL[STATE= 1…10] / ARRIVALS
AVERAGE = SUM { STATE ^ P[STATE] }, STATE = [1…10]

## Slide 7: ΟΥΡΑ Μ/Μ/2
    Εξισώσεις Ισορροπίας: Uα = 1-P0-P1b , γα = μαUα
    λP0 = μαP1α + μbP1b Ub = 1-P0-P1α , γb = μbUb
    (λ+μα)P1α = pλP0 + μbP2 γ = λ = γα + γb
    (λ+μb)P1b = (1-p)λP0 + μαP2
    λ(P1α+P1b) = (μα+μb)P2 , λPn = (μα+μb)Pn+1 , n = 2, 3,….
    P0 + P1α + P1b + P2 + P3 +… = 1, λ/(μα+μb) < 1 για σύγκληση (εργοδικότητα)
  Αφίξεις Poisson με ρυθμό λn = λ
  2 ανεξάρτητοι εκθετικοί εξυπηρετητές α, b με άνισους ρυθμούς μα, μb
  Άπειρη Χωρητικότητα
  Άφιξη σε άδειο σύστημα δρομολογείται στον α με πιθανότητα p και στον b με πιθανότητα (1-p)

## Slide 8: ΟΥΡΑ Μ/Μ/Ν/Κ
  Αφίξεις Poisson με ρυθμό λn = λ
  Ν ανεξάρτητοι εκθετικοί εξυπηρετητές με ίσους ρυθμούς μ
  Χωρητικότητα Κ, N ≤ K (π.χ. call center με Ν εξυπηρετητές & δυνατότητα αναμονής μέχρι Κ-Ν κλήσεις)
  Ρυθμοί εξυπηρέτησης
    μn = nμ, n = 1,2,…,N
    μn = Νμ, n = N, N+1,…,K
  Εργοδική κατάσταση n(t): Αριθμός πελατών στο σύστημα, αδιάφορα από χρήση συγκεκριμένων εξυπηρετητών (π.χ. σε σύστημα Μ/Μ/2, μα = μb = μ, P1 = P1α+P1b)
    Εξισώσεις Ισορροπίας:
    Pn = [λ/(nμ)] Pn-1 , n=1, 2,…, N-1
    Pn = [λ/(Nμ)] Pn-1 , n=N, N+1,…, K
    P0 + P1 +…+ PK-1 + PK = 1, PK = Pblocking , γ = λ (1-Pblocking)
    Pwaiting = PN +…+ PK-1 + PK = 1 – (P0 + P1 +…+ PN-1) (Erlang-C)

## Slide 9: ΟΥΡΑ Μ/Μ/c/c (τηλεφωνικό κέντρο με c εξωτερικές γραμμές, trunks)
  Αφίξεις Poisson με ρυθμό λn = λ
  c ανεξάρτητοι εκθετικοί εξυπηρετητές
  Χωρητικότητα c
  Ρυθμοί εξυπηρέτησης
    μn = nμ, n = 1,2,…, c
    Εξισώσεις Ισορροπίας:
    Pn = [λ/(nμ)]Pn-1 = (ρn/n!)P0, n = 1, 2,…,c ρ = λ/μ Erlangs
    P0 + P1 +…+ Pc-1 + Pc = 1 P0 =
    Pc = Pblocking = (ρc/c!) / B(ρ, c) (Τύπος Erlang-B)

## Slide 10: ΠΙΝΑΚΕΣ Erlang B(ρ,c)
Αναδρομικός Υπολογισμός
Β(ρ,0) = 1
Β(ρ,n) = ρΒ(ρ,n-1)/[ρΒ(ρ,n-1)+n],
n=1,2,…,c

## Slide 11
Τηλεφωνικό Κέντρο με 7 εξωτερικές γραμμές προωθεί κίνηση (προς τις 2 κατευθύνσεις) με μέσο ρυθμό κλήσεων 2 κλήσεις το λεπτό με μέση διάρκεια κλήσης 3 min.
Θεωρώ ότι οι εξωτερικές κλήσεις ακολουθούν διαδικασία Poisson με μέσο ρυθμό λ = 2 κλήσεις/min και χρόνο εξυπηρέτησης εκθετικό με μέση διάρκεια 1/μ = 3 min, άρα το συνολικό προσφερόμενο φορτίο (offered traffic) είναι
ρ = λ/μ = 6 Erlangs
Υποθέτουμε πως οι κλήσεις που δεν βρίσκουν γραμμή χάνονται οριστικά. Άρα η πιθανότητα απώλειας δίνεται από τον τύπο
Β(ρ,c) = B(6,7) = 18.51%
Το εξυπηρετούμενο φορτίο (carried traffic) είναι
ρ x [1- Β(ρ,c)] = (λ/μ) x [1- Β(ρ,c)] = γ/μ = 4.8894 Erlangs
Το φορτίο υπερχείλισης (overflow traffic) είναι
ρ x Β(ρ,c) = 1.1106 Erlangs
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

## Slide 12
Τηλεφωνικό Κέντρο με c εξωτερικές γραμμές προωθεί κίνηση (προς τις 2 κατευθύνσεις) με μέσο ρυθμό κλήσεων 2 κλήσεις το λεπτό με μέση διάρκεια κλήσης 3 min.
Θεωρώ ότι οι εξωτερικές κλήσεις ακολουθούν διαδικασία Poisson με μέσο ρυθμό λ = 2 κλήσεις/min και χρόνο εξυπηρέτησης εκθετικό με μέση διάρκεια 1/μ = 3 min, άρα το συνολικό προσφερόμενο φορτίο (offered traffic) είναι
ρ = λ/μ = 6 Erlangs
Υποθέτουμε πως οι κλήσεις που δεν βρίσκουν γραμμή χάνονται οριστικά. Ζητείται ο απαιτούμενος αριθμός εξωτερικών γραμμών c (trunks) ώστε ο ρυθμός απωλειών (Grade of Service, GOS) να είναι μικρότερος από 0.3%
Από τους πίνακες προκύπτει πως Β(6,13) = 0.52% και Β(6,14) = 0.24%, άρα c = 14 trunks
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ