## Slide 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ολοκληρωμένες Πλατφόρμες Διαχείρισης Κατανεμημένων Εφαρμογών στο Internet Ενοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Ολοκληρωμένα Εργαλεία Διαχείρισης Διαχείριση Κατανεμημένων Υπηρεσιών - Nagios
Β. Μάγκλαρης
maglaris@netmode.ntua.gr
www.netmode.ntua.gr
5/12/2016 (1/2)

## Slide 2: ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Diagnostics
  ICMP: ping, traceroute
  tcpdump, Wireshark (Ethereal)
net-snmp (NMS – Agent/MIB, SMI, BER για UDP PDUs)
  snmp-get
  snmp-walk
  snmp-trap
  snmp-set
NETCONF (NMS – YANG Core Modules, YANG, XML με SSH ή TLS/SOAP/https)
Monitoring protocols & tools (per-flow statistics, sampling)
  Netflow
  sFlow
  Visualization tools (e.g. open source NTOP)
  MRTG (RRDtool)
Transmission (DWDM, SDH tools): CMIP, TMN, Proprietary
  TL1, Q3, Corba

## Slide 3: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Slide 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αυτοματοποιούν διαδικασίες
Ομαδοποιούν λειτουργίες
Open Source
  Nagios – Service Monitoring http://www.nagios.org/
  OpenNMS – Network Monitoring http://www.opennms.org/index.php/Main_Page
  Cluster Management
    Linux Heartbeat http://www.linux-ha.org/doc/users-guide/users-guide.html
    Ganglia http://ganglia.info/
    Big Data, Hadoop Clusters http://hadoop.apache.org/
Commercial
  HP Openview
  IBM Tivoli
  CiscoWorks….

## Slide 5: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

## Slide 6: NAGIOS PLUGINS
Plugin Return Code | Service State | Host State
0 | OK | UP
1 | WARNING | UP or DOWN/UNREACHABLE
2 | CRITICAL | DOWN/UNREACHABLE
3 | UNKNOWN | DOWN/UNREACHABLE
RETURN CODE | TEXT OUTPUT |
OPTIONAL PERFDATA | LONG TEXT LINE … | PERFDATA …
0 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.15 ms
0 | DISK OK - free space: / 3326 MB (56%); | /=2643MB;5948;5958;0;5968

## Slide 7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ NAGIOS PLUGINS
check_http
check_snmp
check_icmp
check_ntp
check_ifoperstatus
check_mrtg
check_ssh
check_ifstatus
check_ntp_time
check_imap
check_ups
check_ftp
check_ping -H <host> -w <wrta>,<wpl>% -c <crta>,<cpl>%